## Slide 1: 디지털 시스템 설계 Lab 6
CSED273
2023.05.17.

## Slide 2: 프로젝트 안내사항
조당 최소 하나의 Vivado 실행 가능한 노트북 준비
  USB-A 단자가 없으면 USB-C to USB-A 동글준비
코드로 구현할 부분과 회로로 구현할 부분의 균형 고려
파이널 프로젝트는 6/9 마감
  프로젝트의 구현을 조교에게 현장 데모를 해주면 됨
  보고서 제출

## Slide 3: Lab6 안내사항
프로젝트 제안서로 인해 부담이 클 것으로 예상되어, lab6는 실습을 진행하지 않도록 하겠습니다.
  Lab6 제출기한은 5/28(일) 입니다.

## Slide 4: 보고서
보고서 제목, 이름, 학번
개요 : 실습 내용 및 목표 요약
이론적 배경 : 실습에 필요한 이론 설명
실험 준비 : 회로를 Verilog로 작성하기까지 과정에서 필요한 수식이나 회로도 첨부 및 설명
결과 : Verilog로 작성한 회로도와 시뮬레이션 결과, 구현 올바름 설명
    RTL Analyzer Schematic과 Simulation 파형 결과 캡처 첨부
논의 : 느낀 점, 결과가 잘못 나온 경우 원인 분석, 어려웠던 점 및 해결 방법

## Slide 5: 이론적 배경 – D 플립플롭
D 플립플롭이란?
  현재의 입력이 클록 신호에 맞춰 output Q에 반영이 되는 회로

## Slide 6: 이론적 배경 – 계수기
계수기란?
  클록에 따라 순차적으로 지정된 패턴의 숫자를 저장하고 출력하는 순차회로
  Ex) 1->2->4->8->1->2 …
동기 계수기
  클록 신호를 모든 플립플롭에 동시에 인가하는 계수기
  클록이 지연되지 않아 작동속도가 비동기 계수기에 비해 빠름
십진 계수기
  십진수를 순차적으로 세는 회로

## Slide 7: 이론적 배경 – 상태 전이도
순차회로의 상태변화를 다음과 같이 상태전이도 또는 상태 전이표로 나타냄

## Slide 8: 실험 준비
실험 준비
  JK 플립플롭을 이용한 synchronous decade BCD counter
    계수기의 상태 전이도
    상태 전이표 작성 및 상태 전환에 필요한 JK 플립플롭 입력구하기
    JK 플립플롭의 입력을 단순화
    전체 회로도 그리기
  2) JK 플립플롭을 이용한 두 자릿수 Decade BCD counter
  - 계수기의 대략적인 상태전이도를 그림
  - 1의 계수기를 활용하여 회로도 그리기

## Slide 9: 실험 준비
실험 준비
  3) D 플립플롭을 이용한 3, 6, 9 계수기
  0 -> 3 -> 6 -> 9 -> 13 -> 6 -> 9 -> 13 -> ,,,
  - 계수기의 상태전이도 작성
  - 상태 전이표를 작성 및 각 상태 전환에 필요한 D 플립플롭의 입력 구하기
  - 플립플롭의 입력 단순화
  - 전체 회로도 그리기

## Slide 10: 실험
lab6_1 – JK 플립플롭을 이용한 Synchronous decade BCD counter
  주어진 negative edge triggered JK플립플롭을 사용해 Synchoronous decade BCD counter를 완성
  Schematic 기능으로 회로를 확인
  테스트 벤치를 완성하고 시뮬레이션을 실행해 정상 작동을 확인
Lab6_2 – JK 플립플롭을 이용한 두 자릿수 Decade Counter
  위에서 구현한 BCD counter를 활용하여 두 자릿수 Decade counter를 완성
  2. Schematic 기능으로 회로를 확인
  3. 테스트 벤치를 완성하고 시뮬레이션을 실행해 정상 작동을 확인

## Slide 11: 실험
lab6_3 – D 플립플롭을 이용한 3, 6, 9 계수기
  제공된 Negative edge triggered JK 플립플롭을 사용하여 (lab6_ff.v에 제공) Negative edge triggered D 플립플롭을 완성
  완성한 D 플립플롭으로 3, 6, 9 계수기 완성
  Schematic 기능으로 회로를 확인
  테스트 벤치를 완성하고 시뮬레이션을 실행해 정상작동을 확인

## Slide 12: 제출 방법
{학번}_lab6.zip으로 다음 파일을 압축해 PLMS로 제출하기
  lab6_1.v
  lab6_2.v
  lab6_3.v
  lab6_tb.v
  lab6_ff.v
  lab6_report.pdf